Общество с ограниченной ответственностью

Инструкция по применению устройств подачи рукава(УПР) при формировании зарядов в сухих и обводненных скважинах на открытых горных работах.

Новосибирск 2011

Инструкция.

I.Общие данные:

1.1 УПР-02 (далее «устройство») предназначено для заряжения скважин любой обводненности эмульсионными, водоустойчивыми ВВ и сухих скважин сыпучими неводоустойчивыми ВВ. УПР выполнено в виде моноблока, размещаемого непосредственно в устье скважины или, при необходимости, над ним на специальном приспособление (треноге). Устройство включает в себя воронку, гильзу, два пакета рукавов, тормоза и приспособления для растормаживания.

II.Общие указания:

2.1. При работе в летних условиях привезенные устройства распределить по взрываемому блоку вблизи устья каждой скважины, затем организовать их установку.

2.2. При работе в зимних условиях, во избежание утраты заданных свойств полимерных материалов, нежелательно воздействие на устройства низких температур. При возможности, установка должна осуществляется немедленно после выгрузки устройств из теплого кузова транспортного средства, с целью снижения воздействия на них температурных факторов окружающей среды.

2.3  Предварительные работы, установка устройств, подготовка средств инициирования, должна осуществляться своевременно, до подхода зарядной машины, особенно при небольшом штате взрывного персонала. Подача ВВ в объеме, согласно проекту, осуществляется через воронку устройства. В отдельных случаях допускается погружение шланга зарядной машины в скважину на глубину до 3-х метров. После заполнения свободной  части, рукав неизбежно, под действием силы тяжести ВВ, начнет равномерно движение в скважину, до полного формирования столба заряда. В случае возникновения ситуации, когда движение, заполненного ВВ, начального отрезка рукава не происходит под весом ВВ, необходимо воспользоваться системой растормаживания устройства. Извлечение фиксаторов должно происходить поочередно, с интервалом не менее 10 секунд. В большинстве случаев достаточно извлечения одного фиксатора. Одновременное извлечение сразу двух фиксаторов в процессе заряжения недопустимо. Данное условие должно выполняться для сухих и обводненных скважин.

-2-

2.4 При обводненности скважины свыше 50%, УПР-02  необходимо установить на поддерживающее приспособление (треногу), это необходимо  для беспрепятственного выхода избыточной воды из устья скважины, и предотвращения попадания воды в рукав, с находящимся в нём зарядом  ВВ. Помимо этого, высота треноги, увеличит расстояние до поверхности воды, что способствует увеличению количества ВВ, поступившего в рукав, до его погружения в воду.

III.Порядок работы.

3.1 Распакуйте УПР.

3.2 Перед установкой УПР в скважину, убедитесь в отсутствии повреждений устройства и отсутствии зависших кусков породы в устье скважины

3.3 Установите УПР в устье скважины, предварительно опустив в нее свободный отрезок рукава, при необходимости, поместив груз, в расположенный на конце рукава карман. Грузом может служить неострый осколок породы или горсть буровой мелочи. После этого скважина готова к заряжению.

3.4 Заряд ВВ до проектных отметок формируется подачей ВВ в воронку УПР и установкой промежуточных боевиков внутри рукава в соответствии с типовым проектом массового взрыва(подробнее п.IV). Не допускается прерывание подачи ВВ, до формирования полного заряда, во избежание схлопывания рукава.

3.5 Монтаж взрывной сети и производство взрыва выполняются в соответствии с типовым проектом массового взрыва.

IV. Установка инициирующих устройств.

4.1 Инициирование заряда производится посредством двух боевиков, один из которых устанавливается в нижней части заряда на высоте 2 метра,  второй в двух метрах от верха заряда(см. схему). Перед началом подачи в скважину ВВ, необходимо разместить оба боевика в скважине, ниже воронки УПР, во избежание прерывания подачи ВВ для размещения верхнего боевика. Нижний боевик следует опустить на заряд в момент распускания рукава, при этом верхний боевик следует удерживать и опустить на заряд в момент, когда останется 2 метра до проектной высоты колонки заряда. После окончания заряжания, СИНВ(С)необходимо закрепить на поверхности с проектной глубиной установки боевиков.

4.3 В случае когда Единые Правила Безопасности допускают не использовать дублирование внутрискважинной сети, перед началом подачи ВВ, следует опустить боевик на глубину 3-5 метров, после чего начать подачу ВВ. В момент распускания рукава, следует опустить боевик на заряд.

-3-

V. формирование забойки.

Для заполнения верхнего пространства скважины забоечным материалом, необходимо произвести полное растормаживание рукава, потянув за оба фиксатора, расположенные на воронке УПР-02. После чего, извлечь устройство, с неиспользованным запасом рукава, и поместить его рядом со скважиной, тем самым освободив устье. Затем, во избежание заполнения забоечным материалом кольцевого зазора между рукавом и стенками скважины, необходимо установить пыж. В качестве пыжа рекомендуется  использовать полимерный чехол УПР-02, предварительно заполнив его буровой мелочью. После окончания формирования забойки, устройство, с остатками рукава, можно обрезать, при этом избегая повреждения СИНВ(С).

Так же необходимо учитывать, что в процессе формирования, заряд располагается не строго вертикально в скважине, поэтому необходимо использовать УПР-02 с длинной рукава, на 4-5 метров превышающей глубину скважины. Выполнение данной рекомендации дает возможность свести к минимуму возможность схода и обрыва рукава. Случаи, когда сход или обрыв рукава произошел после полного проектного размещения в нем заряда, нарушением не является.

VI.Требования безопасности.

6.1. Не допускается нахождение УПР более 2 часов под прямыми солнечными лучами в летнее время.

6.2 Работы по подготовке и проведению взрыва должны производится в соответствии с требованиями ЕПБ при взрывных работах.

-4-

Схема формирования скважинных зарядов из эмулитов ВЭТ

с помощью устройства подачи рукава (УПР)

- Скважина

- Устройство подачи рукава (УПР)

- Промежуточный детонатор

(U475 (21,0 м) + шашка детонатор)

4.Промежуточный детонатор

(U500 (10,2 м) + шашка детонатор)

5. Эмульсионное ВВ марки ВЭТ

# Text boxes

1

2

5

4

3